UMELÝ    DZVUK

František Bajer

Amatérske Rádio A12/76

Mnoho hudebních souboru používa pro sólový zpév nebo pro sólové nástroje umelý dozvuk. Rozhodí jsem se zhotovil si podobné zaàízení pro kytaru. Protože jsem na kvalitu prenosu nekladl nejvyšší nároky, postavil jsem zaàízení èo nejjednodušší a také nejlevnéjší. Praktické zkoušky však ukázaly, že výsledný efekt je lepší, než jsem oèekával.

Podmínku jednoduchosti a láce splòuje pouze dozvukové zaàízení s pružinou. Princíp èinnosti je všeobecné známy, Rozechvéjrmeli šroubovicovou pružinu na jednom konci, postupuje signál na druhou stranu pružiny, kde jej snímame. S doznívajícími kmity pružiny signál slabne a vytváàí pritom efekt dozvuku.

Ké konstrukci jsem použil topnou vložku pro príkon 600 W, která je bežné k dostání. Jako snímaè a budiè jsem použil telefónni sluchátko. Snímací èást pracuje na princípu kytarového indukèního snímaèe. Pro tento úèel jsem upravil starší sluchátkovou vložku (FE 562 00). Po rozebrání jsem odvrtal nýty a odstránil magnety i základní desku. Cívky jsem pák pàišrouboval na držák z organického skla ohnutého do pravého uhlu podlé obr. 1. Pák jsem k cívkám prilepil feritové magnety, které se používají u nékterých telefonních zvonku. Pri lepení je treba dát pozor na polaritu magnetu! Magnetický tok se musí uzavírat pàés cívky (podlé obr. 1), jinak by se v nich neindukovalo napétí.

Obr. l Sestava snímaèe

Budiè jsem zhotovil z novéjšího typu telefonního sluchátka (3FE 562 01 nebo 3FE 562 02). Sluchátko jsem také rozebral a šroubovákem odehnul a tím odstránil horní ochranný plech. Pák jsem pájkou zmékèil epoxidovou kapku spojující membránu s kmitajícím jazýèkem a membránu rovnéž odstránil. Po odvrtání príslušných nýtú jsem vyjmul i držák membrány. Pred odvrtáváním doporuèuji obalil cívku s magnety papírem, aby se dovnità nedostaly železné piliny. Meniè pák pàišroubujeme k držáku z organického skla podlé obr. 2.

Obr. 2. Sestava budièe

Obr. 3. Provedení snímaèe

Máme-li oba menièe hotové, múžeme zaèít sestavovat celou pružinovou jednotku. Z hliníkového plechu zhotovíme základní panel, na který pàišroubujeme oba menièe i s držáky. Pák pripevníme pružiny. U snímací strany pàipájíme na stoèené konce pružiny asi 15 mm dlouhé bronzové pásky, které prestrèíme dírou v boèní stene držáku z organického skla. Díra má prúmér približné 5 až 6 mm. Z druhé strany pásek pàipájíme k are-taènímu plíšku. Sestava je patrná z obr. 3.

Obr.   6.   Schéma zapojení elektrické èasti prístroje

U budièe nejprve pretoèíme na pružine jeden závit o 90° a v tomto bode pàipájíme táhlo chvéjky. Osvedèil se rni následu'jící postup. Pružinu priložíme ké žlábku v táhlu a tenkým medeným drátkem spojení ovineme nékolika závity. Pák spoj zapájíme cínem. Za tímto spojem ponecháme ješte asi 12 mm pružiny a teprve pák pàipájíme aretaèní plíšek. Postup je shodný jáko u snímaèe a je patrný z obr. 4.

Obr. 4. Prevedení budièe

Nároènou prací je seàízení pružín. Na peèlivém seàízení závisí výsledek celé práce. U budicího systému vystf edíme aretaèní plíš-ky tak, aby pružina nevychylovala táhlo do strany a aby byla chvéjka uprostred mezi magnety. U snímaèe dbáme na . to, aby stoèené konce pružiny byly èo nejblíže pólovým nástavcom, aby však nedošlo k jejich „prilepení" k jadru cívek. K vystàedéní pružín slouží aretaèní plechy, které jsou patrné na obrázcích. Jsou zhotovený z pocínovaného plechu tlouš�ky 0,3 mm tak, že z,neho vystrihneme rovnostranný trojúhelník a jeho rohy pák ohneme do pravého uhlu. Uprostred plechu vyvàtame díru o prúméru asi l mm.

Po pfesném vystàedéní pružiny ohrejeme mírné aretaèní plechy pájeèkou a tím se nám jejich rohy zaborí do desky z organického skla a polohu zafixují. Vnitàní uspoàádání prístroje je na obr. 5.

Obr. 5. Vnitàní a vnejší uspoàádání umelého dozvuku

Zapojení celého prístroje nevyužíva nej-modernéjší koncepcie, protože jsem použil souèásti, které jsem mél doma k dispozici (obr. 6). Pri použití kremíkových tranzistoru, emitorového sledovaèe namísto nf transformátoru Ize nepochybné dosáhnout lepších výsledku.

Princíp èinnosti je velmi jednoduchý. Signál se dostáva preš regulátor úrovne P1 na vstup zesilovaèe osazeného tranzistory T1 až T4. Na výstup je pripojene budièi vinutí pružinového dozvuku. Jako transformátory BT a VT jsem použil výprodejní tranformátory z prijímaèe Akcent.

Že snímaèe jde signál do tàístupòového zesilovaèe osazeného tranzistory T6 až T8. Kondenzátor 4,7 nF s impedancí vstupu zesilovaèe omezuje prenos nízkych kmitoètu. Preš potenciometr P2 je signál veden na výstupní konektor, kde je sméšován se vstupním, signálem, zesíleným tranzistorem T6, který souèasné slouží i jako oddélovaè vstupu a výstupu. Odporovým trimrem 0,22 MQ v kolektorovém obvodu T5 nastavujeme maximálni úroveò dozvukového signálu na výstupu.

Pr.o napájení Ize použít jakýkoli zdroj stejnosmérného napätí asi 9 V, který je schopen dodával proud alespoò 200 mA. Netreba pripomínal, že je nutná dostateèná filtrace.

VYZKOUŠENO V REDAKCI

Popisované zafízení jsme vyzkoušeli v praxi porovnaním s továrním výrobkem firmy Grundig, dozvukovým zafízením typu HVS1. Použili jsme sméšoväcí jednotku Grundig Stereo-Mixer 422, která má vstup pro-pripojení dozvukového zafízení HVS l. Autor popisovaného prístroje použil naštéstí stejný univerzálni konektor pro vstup i výstup jako zahranièní výrobce, takže vzájemnépro-pojení neèinilo zadné poííže. Abychom méli bezprostrední srovnání, nahrali jsme týž signál s obéma dozvukovými jednotkami postupné na magnetofón tak, že na horní stopu ètvrtstopého prístroje jsme nahrali záznam s dozvukem Grundig a na druhou stopu týž signál s dozvukem popisované konstrukce.

Vyzkoušeli jsme hudbu, zpév, kytarové sólo a nakonec reè. Subjektívni srovnání potvrdilo náš puvodní predpoklad. Tovární dozvukové zafízení používa patentovanou pružinovou jednotku, která je nejdúležitéjší

èastí tohoto zafízení. Má dve šroubovicové pružiny, z nichž každá je delená na dve èasti. V literatúre se Ize doèíst, žepfi konstrukci bylo nejobtížnéjší rozèlenil základní výraznou rezonanci pružín tak, aby nebýla v dozvuku príliš patrná. Popisované zafízení však tuto výraznou rezonanci má a ta je pri nastavení vétšího dozvuku a pfi jednoduchém signálu, treba pri reèi, rušivá. Pokud nenastavíme dozvuk príliš velký, je výsledek ješté uspokojující. Domníváme se, že vhodnou úpravou pružín, tfeba použitím jiného materiálu, by bylo možno tento nedostatek zlepšil. Zjistili jsme téz, že popisované zafízení pfi vétším dozvuku slyšitelné „hraje", zatímco dozvuk Grundig zastáva i pri nejvétším vybuzení pružín naprosto tichý.

l když popisované zafízení nedosahuje kvality továrního výrobku, pfesto se domní-váme, že vzhledem k nízke pofizovací cene múze nepfíliš nároèné zájemce uspokojil a kromé toho se múze štát základem pro další experimenty s konstrukci pružín, nebo�pr'o to podáva solídni podklady.

Autor ve svém príspevku upozoròuje na nepfíliš kvalitní zesilovaè, který postavil že souèásti, které mél práve doma k dispozici. Radi bychom k tomu podotkli, že dozvtikový signál je u podobných zafízení fešen tak, že nepfeòáší celé akustické pásmo, takže autoruv zesilovaè považujeme pro-daný úèel za vyhovující.