Ješte umelý dozvuk

AR A10/77

Shodou okolností jsem nezávisle na èlánku o umélém dozvuku z AR A12/1976 pàišel na možnost využít v dozvukové lince upravených telefonních sluchátkových vložek typu 3FE56201 nebo 3FE56202. Dozvukovou linku jsem však konštruoval ponékud jinak. Jednak jsem sluchátkové vložky umístil pàímo jako budièe i jako snímaèe a navíc jsem je umístil pàímo proti sobé, takže konce pružín Ize pàipájet k táhlum pàímo bez pracného seàizování pružín.

Systém sluchátkových vložek je dostateèné tuhý a hmotnost pružín bez problému udrží. Zpusob upevnení je dostäteèné patrný z obr. l a 2. Cívky snímaèu je však treba pàevinout. Odstránime proto pôvodní vinutí a cívky navíneme plné drátem o o 0,056 mm CuL. Pôvodní odvrtané nýtky držící pólové nástavce jsem nahradil šroubky M2, na které jsem zároveò pripevnil lištièku s pájecími oèky pro prívody,

Pro vlastní pružiny jsem nepoužil topné vložky, ale navinul jsem šroubovice ocelovým drátem o  o 0,4 mm. Šroubovice l a 2 máji dvakrát 250 zavitú, šroubovice 3 a 4 dvakrát 300 závitu. Každá šroubovice je do poloviny vinutá jedním smérem, od poloviny pák v opaèném smyslu.

Zvláštni pozornost jsem venoval elektrickému zapojení. Protože rezonance linky se projevovala velmi rušivé, rozhodí jsem se potlaèil ji elektrickou cestou. Zmení jsem nejprve kmitoètovou charakteristiku linky (obr. 3 plná èára), z níž je zrejmé, že linka silné zdôrazòuje signály v okolí 1700 Hz. Budièi zesilovaè jsem tedy opatril korekcí s prôbéhem podlé obr. 3 (èarkovaná èára). Celkové schéma zapojení je na obr. 4. Tranzistor T\ tvorí pàedzesilovaè signálu pro dozvukovou linku. V jeho kolektoru je zapojen kmitoètové závislý obvod Lt, Ci, potlaèující signály kolem 1700 Hz. K jeho výpoètu jsem použil vzorce z RK 7/1971, str. 16. Cívka L1 má indukènost 0,815 H a je navinuta v hrníèkovém jadru H12 AL 2000 18 x 10 mm a má 1660 závitu dratú o 0,056 mm CuL.

Jadro je složeno se vzduchovou mezerou 0,1 mm.

lišta s pájecími oèký

pripajeno

M2

Obr. 2. Detail uchycení budièu a snímaèu

spájeno

Obr. 1. Sestava linky

Obr. 3. Kmitoètovo charakteristika: linky (plná cára), ko-rekèního zesilovaèe (èárkovaná cára)

Tranzistor T2 je zapojen jako emitorový sledovaè a slouží k impedanènímu pàizpusobení budièe. Potenciometrem Pi nastavujeme buzení dozvukové linky. Signál že snímaèu zapojených v sérii se zesiluje tranzistory T3 a T4 a za potenciometrem F2 (úroveò dozvuku) se sméšuje s puvodním signálem. Zesilovae s tranzistorem T5 vyrovnáva ztrátu zesílení na sméšovaèi a oddéluje výstup od vstupu.

Obr. 4. Schéma zapojení

Popisovaný dozvuk používam pro sólovou kytaru a jeho jakost je srovnatelná s továrním výrobkem - dozvukovým zafízením v zesilovaèi Regent Vermona 600H.

Milan Kuchár